Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

szczegółowy  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Comiesięczny serwis w tym przeglądy, konserwacje, naprawy oraz utrzymanie pogotowia dźwigowego urządzeń zlokalizowanych w siedzibie głównej Muzeum Narodowego w Lublinie i Oddziałach

- Miejsce realizacji usługi i dane techniczne urządzeń dźwigowych:

- Muzeum Narodowe w Lublinie, ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin – skrzydło północne

- Dźwig osobowy LWDO LIFT SERVICE SA LUBLIN

- Typ 				OB630H

- Rok produkcji			2008 r.

- Nr fabryczny			H08-905

- Nr ewidencyjny			N3113062303

- Udźwig				630 kg

- Liczba przystanków		3

- Przeglądy i konserwacje wykonywane raz w miesiącu.

- Muzeum Narodowe w Lublinie, ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin –  Hall główny

- Dźwig osobowy LWDO LIFT SERVICE SA LUBLIN

- Typ 				OB630H

- Rok produkcji			2008 r.

- Nr fabryczny/rok budowy	H08-904

- Nr ewidencyjny			N3113062302

- Udźwig				630 kg

- Liczba przystanków		2

- Przeglądy i konserwacje wykonywane raz w miesiącu.

- Muzeum Narodowe w Lublinie, ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin – skrzydło północne

- Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych LIFTCOM LUBLIN

- Typ 				BLS307

- Rok produkcji			2008 r.

- Nr fabryczny			B0058/08

- Nr ewidencyjny			N3013000263

- Udźwig				225 kg

- Liczba przystanków		2

- Przeglądy i konserwacje wykonywane raz w miesiącu.

- Muzeum Narodowe w Lublinie, ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin – skrzydło północne

- Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych LEHNER LIFTTECHNIK GMBH

- Typ 				LIFTBOY 2

- Rok produkcji			2022 r.

- Nr fabryczny			LE38962

- Nr ewidencyjny			N3013001177

- Udźwig				300 kg

- Liczba przystanków		2

- Przeglądy i konserwacje wykonywane raz w miesiącu.

- Muzeum Regionalne w Kraśniku z Filią 24. Pułku Ułanów, ul Piłsudskiego 7, 23-200 Kraśnik

- URZĄDZENIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LIFT MANNER

- Typ 				E10HL

- Rok produkcji			2019

- Nr fabryczny			05675

- Nr ewidencyjny			N301300911

- Udźwig				400 kg

- Liczba przystanków		3

- Przeglądy i konserwacje wykonywane raz w miesiącu.

- Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”, ul. ul. Uniwersytecka 1, 20-029 Lublin

- URZĄDZENIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EXTREMA S.R.L. WŁOCHY

- Typ 				LOGIC

- Rok produkcji			2017

- Nr fabryczny			17L2903

- Nr ewidencyjny			N3013000734

- Udźwig				250 kg

- Liczba przystanków		2

- Przeglądy i konserwacje wykonywane raz w miesiącu.

- Zamówienie obejmuje:

- Wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego i serwisu mechanizmów napędowych;

- Kontrolę stanu mechanizmów podnoszenia oraz aparatów i urządzeń bezpieczeństwa dźwigu;

- Kontrolę stanu cięgien ich zamocowań oraz zawiasów;

- Kontrolę działania zamków oraz kontaktów bezpieczeństwa;

- Kontrolę działania wyłączników krańcowych;

- Kontrolę działania urządzeń napędowych, sterowych, sygnalizacyjnych i oświetlenia;

- Oględziny konstrukcji nośnej dźwigu w szczególności złączy spawanych i nitowych kabli, prowadnic, ich zamocowań itp.;

- Oględziny przeciwporażeniowych instalacji ochronnych, a w razie zauważonych usterek żądanie ich usunięcia i przeprowadzenia ponownego pomiaru.

- Smarowanie oraz niezbędne czynności regulacyjne zgodnie z przepisami UDT oraz instrukcją konserwacji producenta urządzeń

- Usuwanie bieżących usterek i innych niesprawności w pracy urządzeń w ciągu 2 godzin od zgłoszenia.

- W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół konieczności który stanowił będzie załącznik Nr 1 do niniejszej umowy wraz z ofertą usunięcia awarii.

- W przypadku wystąpienia awarii dźwigów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół konieczności podjęcia niezbędnych czynności w celu usunięcia usterki zawierający koszt niezbędnych napraw i wymiany części.. Naprawa bądź wymiana zostanie uregulowana odrębnym zleceniem.

- Przeglądy i konserwacje Wykonawca przeprowadza raz w miesiącu.

- W zakresie przeglądów i konserwacji Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wymagania Polskich Norm oraz producentów urządzeń użytkowanych w obiekcie.

- Zgłaszanie do właściwego Urzędu Dozoru Technicznego konieczności wykonania badań urządzeń objętych serwisem tj.:

  - badań okresowych – dla urządzeń objętych formą dozoru pełnego, w terminach dla danego rodzaju urządzenia,

  - badan doraźnych eksploatacyjnych – wykonywanych w terminach wynikających z bieżących potrzeb,

  - badań powypadkowych lub poawaryjnych – przeprowadzanych w przypadku wystąpienia niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia lub nieszczęśliwego wypadku związanego z eksploatacją, w celu ustalenia przyczyny zdarzenia, sformułowania wniosków dotyczących działań zapobiegawczych oraz ich wdrażania.

- W każdym przypadku wykonanie przeglądu lub konserwacji potwierdza się protokołem, zawierającym w szczególności:

  - Informację o lokalizacji instalacji bądź urządzenia;

  - Dane identyfikacyjne serwisowanej instalacji bądź urządzenia;

  - Informację o zakresie wykonanych czynności;

  - Informację o stanie technicznym instalacji bądź urządzenia z jednoznacznym stwierdzeniem czy są sprawne;

  - Dane o rozmiarze zużycia lub uszkodzenia;

  - W przypadku stwierdzenia zużycia lub uszkodzenia informację o proponowanym zakresie naprawy instalacji bądź urządzenia lub ich elementu oraz kolejności wykonania prac.

- W każdym przypadku wykonanie naprawy potwierdza się zapisem w książce serwisowej oraz protokołem, zawierającym w szczególności:

  - Informację o lokalizacji instalacji bądź urządzenia;

  - Dane identyfikacyjne instalacji bądź urządzenia;

  - Informację o zakresie wykonanych czynności, użytych materiałach do naprawy i wymienionych podzespołach bądź elementach;

  - Informację o aktualnym stanie technicznym instalacji bądź urządzenia z jednoznacznym stwierdzeniem czy są sprawne.

  - Zaleceniach odnośnie dalszej eksploatacji (terminach przeglądu, konserwacji).

- Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia materiały i części niezbędne do bieżącej eksploatacji:

- żarówka sygnalizacyjna przycisku sterowego;

- wkładka topikowa;

- cyna;

- rozpuszczanik;

- czyściwo;

- podkładki;

- smar;

- Wykonawca zapewnia pogotowie dźwigowe w godzinach od  7:00-19:00 – czas reakcji do 60 minut od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego. Zgłoszenia będą przyjmowane telefonicznie i mailowo.

- Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego w brzmieniu aktualnym.